Приложение №3

(Твердотопливные котлы)

Не гарантийными случаям признаются:

- Любые последствия, вызванные избыточным давлением, или отсутствием теплоносителя в котле.

- Любые последствия, вызванные попаданием теплоносителя (либо любой другой жидкости из окружающего пространства) на элементы управления котла.

- Если отсутствует, или не оформлен торгующей организацией паспорт на котел.

- Если на выходе из котла, отсутствует предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление кг/см², установленный до запорной арматуры, на удалении не более 0,5 м от выходного патрубка котла.

- Если потребителем не соблюдены правила по монтажу и эксплуатации, описанные в паспорте на изделие.

- Любые последствия, вследствие небрежного хранения и транспортировки котла, как Потребителем, так и любым другим лицом.

- Любые последствия, вызванные попытками самостоятельного ремонта котла Потребителем.

- В случае использования котла Потребителем не по назначению.

- Любые последствия, вызванные механическими повреждениями котла в процессе эксплуатации.

- Если разряжение за котлом не соответствует параметрам, указанным в паспорте на изделие.

- Если дымовая труба выполнена с нарушением требований СНиП 41-01-2003.

- Если используемый вид топлива не соответствует параметрам,  указанным в паспорте на изделие.

- Если своевременно не проводилась чистка и обслуживание котла. (внутренних поверхностей, дымовых каналов.)

- Если не корректная работа котла вызвана; неправильной гидравлической схемой, неправильным подбором насосов.

- Если работа котла осуществляется при отрицательных температурах в котельной.

- Если отсутствует разгонный патрубок, или его протяженность не соответствует величине указанной в паспорте на изделие.