Приложение №1

(Электрические котлы)

Не гарантийными случаям признаются:

- Любые последствия, вызванные повреждением ТЭНБ вследствие образования на нем слоя накипи.

- Любые последствия, вызванные повреждением ТЭНБ вследствие эксплуатации электрокотла с полным или частичным отсутствием теплоносителя. (следы перегрева на ТЭНБ)

- Любые последствия, вызванные оплавлением (отгоранием, замыканием) подводящих электропроводов на контактах вводного автомата, силовых блоков, токоподводящих шпильках ТЭНБ или электрических колодках.

- Любые последствия, вызванные попаданием теплоносителя (либо любой другой жидкости из окружающего пространства) внутрь котла (течь в системе отопления, влажная уборка помещения, ремонт помещения, в частности, побелка стен, потолков и т.п.).

- Любые последствия, вызванные попаданием теплоносителя на токоведущие части электрокотла из-под прокладки ТЭНБ и (или) нарушением геометрии котла (превышение давления в системе отопления).

- Если отсутствует или не оформлен торгующей организацией паспорт на котел

- Если напряжение питающей сети выходит за пределы 200 – 240В между каждой фазой и нулевым проводом.

- Отсутствие заземления корпуса водонагревателя отдельным проводом от аттестованного контура заземления здания согласно требованиям ПУЭ (“Правила устройства электроустановок”).

- Запрещается соединять клемму заземления электрокотла с проводом нейтрали (N) внутри электрокотла. Запрещается соединять клемму заземления электрокотла с конструкциями внутри здания, и всем, что хоть как-то, отдаленно, может напоминать контур заземления.

Например: стальные конструкции, скважины, устройства по отведению молний, трубопроводы и прочее.

- Если на выходе из котла отсутствует предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное рабочее давление для данного типа оборудования, установленный на подающей магистрали до запорной арматуры.

- Несоблюдение Потребителем правил указанных в паспорте и инструкции по эксплуатации.

- Любые последствия, вследствие небрежного хранения и транспортировки электрокотла как Потребителем, так и любым другим лицом.

- Любые последствия, вызванные попытками самостоятельного ремонта электрокотла Потребителем.

- В случае использования электрокотла Потребителем не по назначению.

- В случае если номинальная мощность котла не соответствует площади отапливаемого помещения, т.е. теплопотерям объекта.

- Любые последствия, вызванные механическими повреждениями электрокотла в процессе эксплуатации.

- Выход из строя блока управления в случае появления напряжения на корпусе котла (по цепям датчика уровня, термостата, насоса).

- Выход из строя блока управления ( пробой р/элементов импульсного источника питания) по причине повышенного напряжения питающей сети, или других технических проблем электрической сети (обрыв нейтрали и т. п.).

- Выход из строя силового блока по причине повышенного напряжения, или вследствие пробоя ТЭНБ из-за образования накипи.

- В случае если на твердотопливном котле имеются следы перегрева или деформация вследствие избыточного давления.